## Slide 1
SYSTEM MONITOROWANIA
TEMPERATURY
W ARCHITEKTURZE MIKROSERWISOWEJ
Franciszek Dębski · Patryk Wilk · Krystian Zając
Małopolska Uczelnia Państwowa im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu
Prowadzący: mgr inż. Artur Pelo · Informatyka – studia inżynierskie · 2026

## Slide 2
PLAN
PREZENTACJI
01
Cel i zakres projektu
02
Architektura systemu
03
Stos technologiczny i sprzęt
04
Opis działania i przepływ danych
05
Interfejsy użytkownika
06
Testy i wyniki
07
Podsumowanie i plany

## Slide 3
CEL I ZAKRES PROJEKTU
Stworzenie kompletnego, systemu umożliwiającego zdalny odczyt, archiwizację i wizualizację danych z fizycznego czujnika temperatury.
1
Programowanie mikrokontrolera ESP32 do obsługi czujnika DHT11 i transmisji Wi-Fi
2
Implementacja serwera backendowego Spring Boot jako centralnego węzła
3
Konfiguracja bazy danych MySQL w kontenerze Docker
4
Natywna aplikacja mobilna Android z podglądem na żywo
5
Responsywny interfejs webowy (HTML/CSS/JS) do przeglądania dziennika
6
Integracja wszystkich modułów przez HTTP i JSON (REST API)

## Slide 4
ARCHITEKTURA MIKROSERWISOWA
WARSTWA IoT
ESP32 + DHT11
BRAMA SIECIOWA
API Gateway / Message Broker
WARSTWA KLIENTA
Web + Android
HTTP POST
JSON
REST API
WebSocket
MIKROSERWISY (Backend)
Auth &
User Service
Telemetry &
IoT Service
REST API
Endpoints
WARSTWA DANYCH
MySQL
(Docker/XAMPP)
Relacyjna baza
danych

## Slide 5
STOS TECHNOLOGICZNY I SPRZĘT
Technologie
Backend
Java · Spring Boot
Baza danych
MySQL (Docker / XAMPP)
Aplikacja mobilna
Java · Android Studio
Interfejs webowy
HTML · CSS · JavaScript
IoT (firmware)
C++ · Arduino IDE · ESP32
Sprzęt
Mikrokontroler ESP32 Wroom
Wi-Fi + Bluetooth, programowalny w C++
Czujnik temperatury DHT11
Odczyt temperatury i wilgotności (GPIO15)
Komputer stacjonarny
Serwer lokalny – Spring Boot + Docker
Smartfon Android 8.0+
Klient mobilny – aplikacja natywna
Płytka PCB (EasyEDA)
Schemat i model 3D do produkcji

## Slide 6
PRZEPŁYW DANYCH W SYSTEMIE
1
Odczyt
ESP32 odczytuje
temperaturę z DHT11
co 10 sekund
2
Wysyłanie
Mikrokontroler formuje
paczkę JSON i wysyła
HTTP POST na serwer
3
Przetwarzanie
Spring Boot dodaje
datę i godzinę
(ESP32 nie ma RTC)
4
Zapis
Dane trafiają
do bazy MySQL
z pełnym znacznikiem
5
Wyświetlanie
Aplikacje odpytują
serwer co 10 sekund
i aktualizują widok
Kluczowy fragment – ESP32 wysyła dane (C++):
http.begin("http://192.168.4.2:8080/api/pomiary/arduino"); // Nawiązanie połączenia
http.addHeader("Content-Type", "application/json"); // Nagłówek JSON
String httpRequestData = "{\"temperatura\":" + String(temp) + "}"; // Przygotowanie danych
int httpResponseCode = http.POST(httpRequestData); // WYSLANIE DANYCH (POST)

## Slide 7
WYMAGANIA SYSTEMU
Wymagania funkcjonalne (kluczowe)
FR-001
Serwer Spring Boot
Wysoki
FR-002
Zapis do bazy MySQL
Wysoki
FR-003
UI webowy i mobilny
Wysoki
FR-004
Dziennik pomiarów z datą
Wysoki
FR-005
Integracja IoT (REST API)
Wysoki
FR-009
Działająca aplikacja end-to-end
Wysoki
Wymagania niefunkcjonalne
NFR-001
Czas odpowiedzi API < 300 ms
NFR-002
Dostępność systemu > 99%
NFR-003
Min. 1000 jednoczesnych użytkowników
NFR-004
Szyfrowanie SSL/TLS
NFR-005
Android 8.0+ / HTML5

## Slide 8
INTERFEJSY UŻYTKOWNIKA
🌐 Interfejs webowy
Funkcjonalności:
Tabela z pełną historią pomiarów
Auto-odświeżanie co 10 sekund
Responsywny układ HTML/CSS/JS
Szybka analiza danych archiwalnych
📱 Aplikacja mobilna (Android)

## Slide 9
INSTALACJA I URUCHOMIENIE
1
Uruchomienie serwera (Docker)
docker-compose up --build
Uruchom Docker Desktop, otworz folder container things, wpisz komende w terminalu
2
Programowanie ESP32 (Arduino IDE)
Flash → ESP32
Wgraj kod z pliku .ino do mikrokontrolera
3
Instalacja aplikacji mobilnej
Pobierz instalator APK
Zainstaluj APK na telefonie
4
Uruchomienie interfejsu webowego
localhost:8080
Przejdź do adresu http://localhost:8080/ w przeglądarce na komputerze połączonym z siecią WI-FI ESP32

## Slide 10
TESTY I WERYFIKACJA
~50 ms
Czas odpowiedzi API
cel: < 300 ms
100%
Testy funkcjonalne
cel: wszystkie scenariusze
10 s
Auto-odświeżanie
cel: stabilne
✓
Responsywność WWW
cel: różne rozdzielczości
Wyniki testów funkcjonalnych
✓
Komunikacja ESP32 → Serwer działa bez zakłóceń
✓
Dane zapisywane poprawnie w bazie MySQL
✓
Aplikacja webowa wyświetla dane w kolejności chronologicznej
✓
Aplikacja mobilna wyświetla aktualny i historyczny odczyt
✓
Komunikat o błędzie przy braku połączenia z serwerem
Wyniki testów niefunkcjonalnych
Wydajność API
~50 ms (6× szybciej niż limit)
OK
Stabilność odświeżania
Cykliczne co 10 s – brak błędów
OK
Responsywność webowa
Poprawna na różnych rozdzielczościach
OK
Informacja o błędzie
Wyświetlana przy utracie połączenia
OK

## Slide 11
Zespół i Podział Prac
Franciszek Dębski
Programista IoT · Projektant PCB
Zadania:
Programowanie ESP32 w C++
Schemat + wizualizacja 3D PCB (EasyEDA)
Diagram UML architektury systemu
Patryk Wilk
Główny Programista · Backend
Zadania:
Serwer Spring Boot + REST API
Konfiguracja MySQL w Dockerze
Strona internetowa + GanttProject
Krystian Zając
Programista mobilny · Menedżer
Zadania:
Natywna aplikacja Android (Java)
Dokumentacja techniczna w LaTeX
Plik README + prezentacja końcowa
Realizacja projektu: 03.03.2026 – 09.06.2026

## Slide 12
PODSUMOWANIE
✅ Co osiągnęliśmy
Kompletny system end-to-end (IoT → Serwer → DB → UI)
REST API z czasem odpowiedzi ~50 ms
Aplikacja Android z auto-odświeżaniem
Interfejs webowy
Konteneryzacja MySQL (Docker)
Dokumentacja techniczna w LaTeX + schemat PCB
🚀 Kierunki rozwoju
System powiadomień alarmowych (SMS/Push) przy przekroczeniu progów
Pomiar wilgotności
Przeniesienie serwera do chmury (AWS / Azure)
Globalny dostęp do danych z dowolnego miejsca
Panel administracyjny z wykresami historycznymi
Ekspansja na systemy inteligentnego domu (Smart Home)
Projekt potwierdził skuteczność integracji IoT, backendu i interfejsów klienckich w jednej, stabilnej architekturze mikroserwisowej – gotowej do dalszej rozbudowy.
Franciszek Dębski · Patryk Wilk · Krystian Zając | MUP Oświęcim | 2026

## Slide 13
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
5
warstw
systemu
11
wymagań
funkcjonalnych
100%
testów
zaliczonych
~50ms
czas odpowiedzi
API
Prowadzący: mgr inż. Artur Pelo | Informatyka, semestr VI | MUP Oświęcim 2026